| Основные данные |  |
| --- | --- |
| Модель | Hyundai H100 (Porter II) |
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип кабины | кабина над двигателем |
| Количество мест в кабине | 3 |
| Грузоподъемность | до 1 тонны (по ПТС); реально – до 1200 кг |
| Тип привода | задний |
| Производитель | Hyundai (Южная Корея) |
| Сборка | Южная Корея |
| Двигатель |  |
| Тип двигателя | 2.5 CRDI (D4CB) дизельный двигатель с непосредственным впрыском |
| Расположение | переднее продольное |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2 497 |
| Максимальная мощность (л.с. (об./мин.)) | 126 (3 800) |
| Максимальный момент (кг*м) | 24,6 |
| Топливный бак, л | 65 |
| Максимальная скорость | 160 км/ч |
| Трансмиссия |  |
| Тип | 5-ти ступенчатая, механическая |
| Подвеска |  |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизаторами передней устойчивости |
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Тормоза |  |
| Передние тормоза | дисковые 14″ вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные с гидравлическим управлением и вакуумным сервоусилителем |
| Стояночная тормозная система | механическая, разжим колодок заднего моста |
| Шины |  |
| Передние шины | 195 R15–PR |
| Задние шины | 165 R12–PR |
| Рулевое управление |  |
| Тип | рулевой привод с гидроусилителем |
| Геометрические размеры |  |
| Длина, мм | 4 750 |
| Ширина, мм | 1 690 |
| Высота, мм | 1 930 |
| Колесная база, мм | 2 430 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 150 |
| Ширина колеи передняя/задняя, мм | 1 485/1 320 |
| Свес передний/задний, мм | 1 125/1 195 |
| Минимальный радиус разворота, м | 4,7 |
| Кузов |  |
| Длина, мм | 2 890 |
| Ширина, мм | 1 700 |
| Высота, мм | 350 |
| Расход топлива |  |
| При скорости 90 км/ч, л/100 км | 10,2 |
| Масса |  |
| Снаряженная масса (для моделей с тентом), кг | 1 666 |
| Допустимая полная масса, кг | 2 880 |
| Электрооборудование |  |
| Номинальное напряжение, В | 12 |